## Slide 1
APPENDIX
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
서비스·하드웨어·인터페이스·권한·KS X 9001 매핑·자산 재사용 상세 (Q&A 대비)
A1 서비스 구성 (본 과제 · OCS Cell)
A2 존·셀 하드웨어
A3 온디바이스 엣지·데이터 용량
A4 외부 인터페이스
A5 토픽 체계
A6 사용자·권한(RBAC)
A7 KS X 9001-3 프레임워크 매핑
A8 현행 자산 재사용
A9 근거 매핑
본문 번호와 같은 규격서 절 번호를 칩에 표기 — 질의 시 해당 슬라이드로 바로 이동
Notes: 부록 덱은 질의응답 대비 자료입니다. 본문에서 요약한 서비스 구성, 하드웨어, 인터페이스, 권한, KS X 9001 매핑, 현행 자산 재사용 계획을 규격서와 같은 절 번호로 정리했습니다. 각 슬라이드 오른쪽 위 칩의 절 번호로 Word 규격서의 원문을 바로 찾을 수 있습니다.

## Slide 2
A1-1. 서비스 구성 — 본 과제 직접 개발 7종
▪ 운영 트윈(D) 서비스는 모두 존 Local Server에 배치하고 같은 TypeScript 패키지(sim-core 등)를 공유함
규격서 2.3
부록 › A1 서비스 구성
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
2
서비스 | 책임 | 구현 기반 | 배치
sim-engine | 실시간 미러·What-if 세션 실행 (sim-core 결정론 엔진) | Node.js 24 | Local Server
sim-batch | 다중 시드 비교·개선안 트윈 검증 [R1 §7(9)] | Airflow KubernetesPodOperator + sim-core 워커 | Local Server
twin-gateway | 인증 WebSocket, 세션별 상태 델타, 구독 범위 제어 | Fastify · protobuf-es | Local Server
facos | 공장·존·셀 에이전트, A2A 기록, 재배정 권고 — OCS와 API 연계 | Node.js | Local Server
quality-rca | 계보·NG·RCA·8D, 불량 보고 수신 | Fastify | Local Server
agent-llm | 자연어 지시 해석·설계 초안, MCP 서버 | Fastify · @anthropic-ai/sdk · MCP SDK | Local Server
web | 3D 트윈·관제 SPA | Vite · three.js · Preact | Local Server
※ 운영 판단의 기본은 규칙·추론 기반이며, LLM은 지시 해석·설계 초안에만 쓰고 출력은 스키마 검증 후 사람 승인 [R1 §8].
Notes: 본 과제가 직접 만드는 서비스는 일곱 개입니다. sim-engine이 실시간 미러와 What-if를, sim-batch가 Airflow 위에서 다중 시드 검증을 맡고, twin-gateway가 브라우저에 상태를 보냅니다. facos는 OCS와 API로 연계해 재배정 권고를 만들고, quality-rca는 품질과 8D, agent-llm은 자연어 설계 보조를 맡습니다. LLM은 운영 판단에 쓰지 않는다는 원칙을 각주에 다시 적었습니다.

## Slide 3
A1-2. 서비스 구성 — OCS Cell·셀·엣지 ([R7] 계승)
▪ 본 과제는 아래 서비스를 다시 고르지 않고 [R7] 선정을 그대로 연계 대상으로 삼음
[R7 §6·§8] · 규격서 2.3
부록 › A1 서비스 구성
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
3
서비스 | 책임 | 구현 기반 | 배치
OCS (존 오케스트레이터) | 셀 상태 집계·배치 진척·재계획, 공장 PA Agent 연계 | 자체 개발 | Local Server
AAS Repository·Registry | 존 자산 AAS 저장·조회, 중앙 Enterprise AAS 동기화 | Eclipse BaSyx (AAS V3) | Local Server
운영 TSDB | 상태·알람·공정값, 초당 약 20만 포인트·12개월 | Machbase Cluster Edition | Local Server
MQTT 클러스터 | 중앙 전송·셀 KPI 이벤트, Sparkplug B | RabbitMQ 3노드 (MQTT 5·quorum 큐) | Local Server
AI Ready 파이프라인 | 원시 → AI Ready 변환 | Apache Airflow + 자체 개발 | LS · GPU-2
Data Lake | raw·ai-ready 버킷, 테이블 버전 관리 | Ceph S3 + Iceberg + Nessie | 스토리지
Feature Store · 카탈로그 | 학습·추론 공통 피처 · 공통 ID 리니지 | Feast · OpenMetadata | Local Server
추론 엔진 | 이상 판단·OK/NG·재계획 모델 | NVIDIA Triton | GPU-1
Trace API | Expected↔Actual Trace 비교 제공 | 자체 개발 (TTA 협의) | Local Server
Edge Gateway SW | OPC UA 집약·정규화·AAS 매핑·엣지 버퍼 | open62541 + PLC4X · InfluxDB 3 Core | EGW
원시 업로드 | 청크 업로드·store-and-forward | 자체 개발 | 영상 수집 노드
온디바이스 엣지 SW | 제어 브리지·VLA 추론·안전 감지·에피소드 기록 | JetPack · ROS 2 · Isaac ROS · ros2_control · LeRobot | Jetson
Notes: OCS Cell과 셀·엣지 서비스는 micro-cell 설계의 선정을 그대로 따릅니다. 운영 트윈은 이 중 BaSyx, Machbase, RabbitMQ에서 상태를 받고, Trace API로 TTA 검증에 연결됩니다. Edge Gateway와 AI Ready 파이프라인, 온디바이스 엣지 SW는 연구 인력 자체 개발 항목이라 인력 확정이 선결 조건이라고 본문에서 말씀드렸습니다.

## Slide 4
A2. 존·셀 하드웨어 — 정밀조립존 OCS Cell 구성
▪ 구성은 [R7] 정본 — 본 문서에는 품목·수량·역할만 옮기고 단가·총액은 옮기지 않음
[R7 §5] · 규격서 8.1
부록 › A2 하드웨어
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
4
품목 | 수량 | 역할
로컬 서버 LS-1~3 | 3 | RKE2 HA, 존 SW 약 20종
GPU 서버 | 2 | 실시간 추론 / AI Ready·재학습
스토리지 노드 | 19 | Ceph S3 Data Lake (EC 4+2)
백업 NAS | 1 | AAS·TSDB·설정·모델 백업
Edge Gateway | 6 | 셀 5 + 냉예비 1
영상 수집 노드 | 5 | 카메라 55대/셀 수신·버퍼
셀 네트워크 캐비닛 | 5 | 18U · 2.2kVA UPS
코어 스위치 | 2 | 25/100GbE · MLAG · PTP
셀 TSN 스위치 | 20 | 802.1AS·Qbv, µs급 동기
품목 | 수량 | 역할
셀 액세스·PoE 스위치 | 5 | 공정 비전·AP·제어 PC
관리망 스위치 | 1 | IPMI·관리망
산업용 방화벽 | 2 (HA) | OPC UA·MQTT DPI, 존·도관 경계
PTP 그랜드마스터 | 1 | GNSS · 1588/802.1AS
Wi-Fi 6E AP | 7 | AMR·AMMR 업로드
OCS 운영 WS | 2 | 존 관제 1 + 셀 알람 대응 1
DT 워크스테이션 | 2 | DMWorks 1 + Isaac 1
관제 비디오월 | 1식 | 55″ 2×2
랙·UPS·항온항습·KVM | 4·2·1·1 | 부하 약 17.2kW
※ 견적 미확보 품목(Thor 산업용 엣지·서버·스토리지·방화벽·PTP·항온항습기)은 비교견적 2건 확보 후 확정 [R7 확인 필요].
Notes: 정밀조립존 OCS Cell 하드웨어는 micro-cell 설계가 정본이며, 여기에는 품목과 수량, 역할만 정리했습니다. 가장 큰 물량은 스토리지 19노드와 셀 TSN 스위치 20대이며, 스토리지 수량은 원시데이터 보관 기간 결정에 따라 6노드까지 줄 수 있습니다. 서버실 부하는 약 17.2kW로 UPS 20kVA 2대와 20kW 항온항습기로 받습니다.

## Slide 5
A3. 온디바이스 엣지·데이터 용량 산정
▪ 로봇 15대/셀에 엣지 1대씩 — 카메라 영상이 존 월 494TB의 98%를 차지함
[R7 §4·§7] · 규격서 4.2·8.2
부록 › A3 엣지·용량
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
5
엣지 품목 | 셀당 | 5셀 | 역할
협동로봇·AMMR용 Jetson Thor | 11 | 55 | VLA·파지 추론, 카메라 기록, 제어 브리지
AMR용 Jetson Orin | 4 | 20 | LiDAR·카메라 인지, 도킹, 버퍼
Wi-Fi 6E · 5G 모뎀 | 5 · 5 | 25 · 25 | 이동 로봇 업로드 (이음5G n79)
국산 NPU (선택) | 2 | 10 | GPU·NPU 지연·전력 비교
용량 항목 | 산출식 → 값
카메라 대역폭 | RGB 4 + Depth 18.4 → 22.4 Mbps/대
셀 평균 대역폭 | 카메라 + 텔레메트리 → 1,246 Mbps
AAS 태그 | 장비당 약 400 → 9,950/셀
월 발생량 | 176h 연속 → 98.7TB/셀, 존 493.6TB
필요 저장 | (1,481 + 296) × 1.3 → 2,310TB
스토리지 노드 | ÷0.8 ÷ 160TB → 19노드
※ 보관 1개월이면 약 770TB·6노드, Depth 미기록이면 월 약 92TB — 가정에 따라 크게 변동하므로 S0에서 카메라 설정·보관 정책 확정.
Notes: 왼쪽은 로봇마다 붙는 온디바이스 엣지로, 협동로봇과 AMMR에는 Jetson Thor, AMR에는 Orin을 씁니다. 오른쪽은 용량 산정 근거로, 카메라 1대가 22.4Mbps이고 셀 평균 1,246Mbps, 월 98.7TB입니다. 원시 3개월과 AI Ready 3개월을 합쳐 1.3배 여유를 두면 2,310TB, 사용률 80%와 노드당 160TB로 나누면 19노드입니다. Depth를 기록하지 않거나 보관을 1개월로 줄이면 규모가 크게 줄어듭니다.

## Slide 6
A4. 외부 인터페이스 — 명세 형식까지 확정
▪ 모든 인터페이스는 OpenAPI·AsyncAPI·proto 중 하나로 명세하고 CI에서 하위 호환을 검사함
규격서 6.1
부록 › A4 인터페이스
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
6
구분 | 방식 | 규격 | 명세 형식
웹 화면 ↔ 서버 | HTTPS REST · WSS | /api/{서비스}/v1, 오류 RFC 9457 | OpenAPI 3.1
3D 상태 스트림 | WSS + Protocol Buffers | twin.v1.StateDelta | .proto (Buf)
존 메시징 | MQTT 5 (RabbitMQ) | UNS 토픽 체계, Sparkplug B 3.0 | AsyncAPI 3.0
자산 정보 | AAS Part 2 REST (BaSyx) | IDTA-01002, 메타모델 v3.1 | BaSyx OpenAPI
설비 정보 모델 | OPC UA | IEC 62541 · OPC 30270 · 40010 · 40501 | NodeSet2 XML
필드 장비 | PLC4X 드라이버 | S7 · Modbus · EtherNet/IP · ADS | 드라이버 설정
로봇 · AMR | ROS 2 Jazzy · VDA 5050 v2 | /joint_states·/wrench · order·state | .msg · JSON Schema
중앙 Server | MQTT · REST | AI Ready 메타·KPI 발행, 작업지시 구독 | AsyncAPI · OpenAPI
TTA 검증 | Trace API (REST) | Expected↔Actual Trace 비교 | OpenAPI (TTA 협의)
제품 계보 · 외부 에이전트 | EPCIS 2.0 · MCP | GS1 EPCIS/CBV 2.0 · Streamable HTTP | OpenAPI · MCP 스키마
※ 공통 규칙 — 스키마 버전 명시, 호환 깨짐 시 v2 별도 개설, RFC 3339 UTC µs, 접수형 202 + 티켓, Idempotency-Key 멱등 처리.
Notes: 외부 인터페이스는 열 가지이며, 모두 명세 형식까지 정했습니다. 웹은 OpenAPI, 3D 상태 스트림은 Protocol Buffers, 존 메시징은 AsyncAPI로 명세하고, 자산 정보는 BaSyx가 제공하는 AAS Part 2 API를 그대로 씁니다. 명세는 한 패키지에서 관리하고 CI에서 하위 호환을 자동 검사하므로, 인터페이스를 바꾸면 빌드에서 바로 걸립니다.

## Slide 7
A5. 토픽 체계 — ISA-95 계층 + 표준 네임스페이스
▪ Sparkplug·VDA 5050은 표준이 정한 네임스페이스를 그대로 쓰고, 나머지는 mf/ 체계를 씀
규격서 6.2
부록 › A5 토픽 체계
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
7
mf/{site}/{area}/{cell}/{domain}/v1/{type}
area a3-precision · a1-flexible · a2-machining · inspection · logistics cell A-3-1 … A-3-5 (존 단위는 _zone)
domain telemetry · event · quality · fleet · kpi · trace type data · alarm · report · result · ack
토픽 예 | 발행 → 구독 | 페이로드 | QoS
spBv1.0/mf-a3/DDATA/{egw}/{device} | EGW → 운영 TSDB·sim-engine | Sparkplug B 3.0 | 0
mf/{site}/a3-precision/A-3-5/telemetry/v1/data | EGW → sim-engine·interop | OPC UA PubSub JSON | 0
uagv/v2/{manufacturer}/{serial}/state | AMR → sim-engine | VDA 5050 v2 | 0
mf/{site}/a3-precision/A-3-5/kpi/v1/data | OCS → 중앙 Server·DCC | 사이클타임·NG율 | 1
mf/{site}/a3-precision/_zone/event/v1/alarm | OCS·엣지 → 관제 | CloudEvents 1.0 | 1
mf/{site}/a3-precision/A-3-5/trace/v1/data | OCS·EGW → Trace API | CloudEvents 1.0 | 1
※ 현행 토픽 metafactory/{영역}/v1/… [R1 §6]은 스테이징 브리지에서 변환해 하위 호환을 유지함.
Notes: 토픽은 ISA-95 계층을 따라 사이트, 존, 셀, 도메인 순으로 짓습니다. Sparkplug B와 VDA 5050은 표준이 정한 네임스페이스를 그대로 써서 외부 SCADA나 플릿 관리 SW가 바로 읽을 수 있게 했습니다. 현행 맥 앱의 토픽은 스테이징 브리지에서 새 체계로 변환하므로 기존 시험 자산을 버리지 않아도 됩니다.

## Slide 8
A6. 사용자·권한 — 역할 7종 RBAC
▪ HOLD 승인·재배정은 관제 운영자와 셀 알람 대응자만, 설계 적용은 관리자 승인으로만 가능함
규격서 5.3
부록 › A6 권한
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
8
역할 | 3D 관제 | What-if | 설계 적용 | HOLD 승인 | 품질 티켓 | 내보내기 | 설정
시스템 관리자 | ● | ● | ● 승인 | — | ● | ● | ●
존 관제 운영자 | ● | ● | 요청 | ● | 조회 | 요약 | —
셀 알람 대응자 | ● | — | — | ● | 조회 | — | —
품질 담당 | ● | ● | — | — | ● | 품질 | —
데이터·AI 엔지니어 | ● | ● | — | — | 조회 | ● 감사 | —
열람자 | ● | — | — | — | — | — | —
감사자 | 감사 로그 | — | — | — | — | — | —
※ 인증은 Keycloak OIDC SSO(관리자 MFA), 서버 접근은 HIWARE 통제, 모든 설계 적용·내보내기·LLM 호출은 감사 로그 1년 보관.
Notes: 권한은 일곱 역할로 나눴습니다. 관제실 운영 인원 두 명에 맞춰 존 관제 운영자와 셀 알람 대응자를 분리했고, 둘만 HOLD 승인과 재배정을 할 수 있습니다. 공정 설계 적용은 운영자가 요청하고 관리자가 승인하는 2단계이며, 데이터 내보내기는 감사 기록이 남습니다. G4 게이트의 승인 없는 쓰기 0건은 이 감사 로그로 확인합니다.

## Slide 9
A7. KS X 9001-3 프레임워크 매핑 — 5계층·6프로세스
▪ 운영관리시스템 프레임워크의 모든 칸에 대응 서비스가 있음 — 기계·제어 계층은 읽기·감독만
[K3] · 규격서 10.3
부록 › A7 KS X 9001
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
9
계층 [K3] | 본 시스템 대응
비전 및 전략 | 3단계 운영 비교 결과로 투자 판단 근거 제공
목표 및 성과 | KPI 영향·개선(OEE 손실 분해, ISO 22400-2), 수준 자가진단 화면
기업경영 | 중앙 Server·ERP 연계(B2MML), FAC 업무 기록
제조운영 | OCS·FACOS 에이전트·운영 트윈·품질 RCA·8D
기계 및 제어 | 셀 PLC EtherCAT·로봇 컨트롤러 (읽기·감독만)
프로세스 [K3] | 대응 기능 · 서비스
제품개발 | 공정 설계·레시피·검증 DT 시운전 · agent-llm·DMWorks
생산계획 | 오더 배정·재배정·납기 예측 · OCS·facos
공정관리 | 상태머신·HOLD·미러 · OCS·sim-engine·Triton
품질관리 | 계보·NG·RCA·8D · quality-rca
설비관리 | 설비 상태·정비·Maintenance 서브모델 · BaSyx
물류관리 | AMR·AMMR·VDA 5050 교통 · Open-RMF
※ 조항 번호 단위 대조는 S0에서 원문 입수 후 확정 — 본 표는 공개된 프레임워크 요약(5계층·6프로세스) 기준임.
Notes: KS X 9001-3의 운영관리시스템 프레임워크는 다섯 계층과 여섯 프로세스로 되어 있습니다. 왼쪽 계층 표에서 기계 및 제어 계층은 PLC와 로봇 컨트롤러이며 본 시스템은 읽기와 감독만 한다고 명시했습니다. 오른쪽 프로세스 표는 제품개발부터 물류관리까지 각 프로세스를 맡는 서비스를 대응시킨 것입니다. 이 매핑은 공개 요약 기준이므로 원문 입수 후 조항 번호로 다시 확인합니다.

## Slide 10
A8. 현행 자산 재사용 — 버리지 않고 이식·전환
▪ 결정론 엔진·3D 자산·테스트 37개는 이식하고, 데이터 생성 모듈은 스테이징 가상 셀로 전환함
규격서 부록 A
부록 › A8 자산 재사용
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
10
현행 자산 | 재사용 방식
js/sim.js · line.js · zonedefs.js · zonerecipe.js | sim-core로 이식, 정밀조립존 셀 정의를 [R7] 5셀·로봇 15대로 갱신
js/zones.js · inspzone.js | 헤드리스로 재작성 후 sim-core에 편입 (G2 헤드리스 100%)
js/factory.js · payload-robots.js · Blender 자산 | 웹 3D 클라이언트로 이식, 로봇 모델은 URDF 기준 통일
js/datahub.js · aas.js · sensors.js · qcomm.js | 스테이징 가상 셀 발생기 (OPC UA·Sparkplug·VDA 5050 발행)
js/vla.js 에피소드 형식 | LeRobot 형식으로 전환, 실물 에피소드와 같은 스키마
server/*.mjs | Fastify 서비스로 재작성, REST v1 호환 유지
deploy/sensors/ | 스테이징 전용 구성으로 축소 (운영 TSDB는 Machbase)
tests/*.mjs (37개) | Vitest 이식, 판정 기준·시드 유지
맥 앱 (electron/) | 간이 테스트·데모 클라이언트
Notes: 현행 자산은 거의 모두 재사용합니다. 결정론 엔진과 존 정의는 sim-core로 옮기고, 화면 전용이던 확장 Zone 흐름은 헤드리스로 다시 써서 G2 게이트를 통과시킵니다. AAS·센서·품질 통신을 만들던 모듈은 스테이징의 가상 셀 데이터 발생기로 바꿔 실설비 없이 전 경로를 시험하는 데 씁니다. 기존 테스트 37개도 판정 기준과 시드를 유지한 채 Vitest로 옮깁니다.

## Slide 11
A9. 근거 매핑 — 본문 주장과 참조 문서
▪ 모든 수치·선정은 [R#]·[K#] 근거 또는 (설계)·(설계 추정) 표시를 가짐
규격서 0.5·부록 B
부록 › A9 근거
서버 운영형 개발 규격·계획 — 부록
11
본문 항목 | 근거
4계층 배치·데이터 경로·제어 경계 | [R7] 요약·§1·§2 — micro-cell 로컬 OCS Zone 구성(정밀조립존)
데이터량·저장 용량·HW 구성 | [R7] §4·§5·§7
존·셀·엣지 SW 선정 | [R7] §6·§8
위험·미결 (인력·AAS·보관·중앙 경계) | [R7] 확인 필요 사항
기능 F1~F13 · 비기능 기준 | [R1] docs/DESIGN.md §2·§3
에이전트·LLM·보안 원칙 | [R1] §8·§9
라이브러리 선정 원칙 | [R3] docs/DEV_PLAN.md §2·§4
현행 오픈소스·라이선스 | [R2] OPEN_SOURCE.md
스마트공장 국가표준 | [K1]~[K4] KS X 9001-1·-2·-3·-3-1·-3-2·-4 (국가표준인증종합정보센터·한국표준정보망)
일정·인력·게이트 목표값 | (설계 추정) — S0 종료 시 재산정
Notes: 마지막은 근거 매핑입니다. 구조와 용량, 하드웨어와 SW 선정은 micro-cell 설계를, 기능과 비기능 기준은 기존 개발 설계서를 근거로 했습니다. 스마트공장 표준은 KS X 9001 계열 여섯 개 부이며, 일정과 인력, 일부 게이트 목표값은 설계 추정이라 착수 단계 종료 시 다시 산정한다는 점을 명시했습니다.